Виробництво ГВП для будинку

Вимір сонячного випромінювання • підтримка бойлера • захист від легионельних бактерій

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ЗАВОДИ • ГОТЕЛІ

Опис

Підготовча і виробнича система ГВП для будинку

Вибіркова start-up функція сонячної установки (4) налагоджувальний сенсор

Синхронна робота первинних (Up1) і вторинних (Up2) насосів сонячного контура

Управління насосом (Up4) вторинного котла за відсутності сонячного вироблення

Керований контроль насоса (Up5) і охолоджувача (9) від перегріву панелі

Вимірник сонячної енергії (7) включаючи накопичену. Первинний або вторинний монтаж

Точний контроль витрати ГВП з SUT приводом і клапаном (12) (13)

Підвищення температури вживання в контурі для  захисту від легионельних бактерій  (окремий таймер як опція)

Заздалегідь налагоджені, легко керовані контролери

Інтеграція всіх вузлів до діаграм і документування помилок для захисту від збоїв в роботі

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT100F002 з живленням 24 V~

(2) Один датчик температури із захисною гільзою з нерж. сталі  довжиною 120 мм. EGT392F101/0364346120

(3) Один датчик температури. Сонячний ГВП бак із захисною гільзою з латуні довжиною  225 mm EGT347F101/0364439225

(4) Один сонячний датчик SIB-SRS2000 з 0...2000 W/m² виходом

(5) Один перемикаючий  пристрій EXR101F001. Живлення 24 V~

(6) Два термостати з латунною гільзою довжиною 225 mm. RAK582.4/3728/0364439225

(7) Один вимірник Q = 2.5 m³/h* з електрон. калькулятором SIBE025120/SIBF2, живлення 230 V~

(8) Комплект датчиків температури SIBTL045 з нержавіючими гільзами довжиною 50 mm SIBTP50S

(9) Один перемикаючий пристрій EXR101F001 з перемикачем для охолоджувача.

Живлення 24V~

(10) Один цифровий контролер RDT100F002. Живлення 24 V~

(11) Один датчик температури для ГВП з латунною гільзою довжиною 120 mm EGT346F101/0364439120

(12) Один привід клапана з SUT, AVM125SF132. Живлення 24 V~

(13) Один 3-х ходовий муфтовий клапан Ду40 Kvs = 25 м3/ч -BUN040F300

(14) Один датчик температури для обратки ГВП із захисною гільзою довжиною 120 mm EGT346F101/0364439120

(15) П'ять 2-х контактних перемикаючих реле. Живлення 24 V~

(16) Один  230/24 V~ 2 A трансформатор

(17) Один пристрій живлення для датчика сонячної енергії 230/12 V =

.