ГВП будинку, температура басейну і водяного резервуару

Вимір сонячного випромінювання • підтримка бойлера • опалювання басейну

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ГОТЕЛІ • УСТАНОВИ

Опис

Оптимальна система ГВП. Опалювання басейну і водяного резервуару.

Вибіркова start-up функція сонячної установки (4) налагоджувальний сенсор.

Синхронна робота первинних (Up1) і вторинних (Up2) насосів сонячного контура.

Управління насосом (Up4) вторинного котла за відсутності сонячної енергії.

Контроль за клапаном (15)(16) залежно від пріоритету ГВП.

Вимірник сонячної енергії (7) включаючи накопичену. Первинний або вторинний монтаж.

Точний контроль витрати ГВП з SUT приводом і клапаном (12) (13)

Підвищення температури вживання в контурі для  захисту від легионельних бактерій  (окремий таймер як опція).

Заздалегідь налагоджені, легко керовані контролери.

Інтеграція всіх вузлів до діаграм і документування помилок для захисту від збоїв в роботі.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT100F002 з живленням 24 V~

(2) Один датчик температури із захисною гільзою з нерж. сталі  довжиною 120 мм. EGT392F101/0364346120

(3) Один датчик температури. Сонячний ГВП бак із захисною гільзою з латуні довжиною  225 mm EGT347F101/0364439225

(4) Один сонячний датчик SIB-SRS2000 з 0...2000 W/m² виходом

(5) Один премикаючий  пристрій EXR101F001. Живлення 24 V~

(6) Три термостати з латунною гільзою довжиною 225 mm. RAK582.4/3728/0364439225

(7) Два вимірники Q = 2.5 m³/h* з електрон. калькулятором SIBE025120/SIBF2, живлення 230 V~

(8) Два комплекти датчиків температури SIBTL045 з нержавіючими гільзами довжиною 50 mm SIBTP50S

(9) Один перемикаючий  пристрій EXR101F001 з перемикачем для охолоджувача. Живлення

24 V~

(10) Один цифровий контролер RDT100F002. Живлення 24 V~

(11) Один датчик температури для ГВП з латунною гільзою довжиною 120 mm EGT346F101/0364439120

(12) Один привід клапана з SUT, AVM125SF132. Живлення 24 V~

(13) Один 3-х ходовий муфтовий клапан Ду40 Kvs = 25 м3/ч -BUN040F300

(14) Один датчик температури для обратки ГВП із захисною гільзою довжиною 120 mm EGT346F101/0364439120

(15) Чотири 2-х ходових муфтових клапана Ду40 Kvs = 10 м3/ч -VUN025F300

(16) Чотири приводи AVM105F122. Живлення 24 V~

(17) Один термостат з латунною гільзою довжиною 225 mm. RAK582.4/372M/0226811120

(18) П'ять 2-х контактних перемикаючих  реле. Живлення 24 V~

(19) Один  230/24 V~ 2 A трансформатор

Один живлячий пристрій для датчика сонячної енергії 230/12 V =