Первинне кондиціювання повітря

Підготовка температури і вологості повітря в приміщеннях

РЕЗИДЕНЦІЇ • ЛІКАРНІ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ФАБРИКИ • УСТАНОВИ

Опис

Контроль уставки вхідний температури з / без компенсацією по зовнішній температурі і вихідний вологості.

Альфанумеричний  дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Денна та тижнева програма.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами і заслінками.

Контроль насоса зволожувача.

Захист від замерзання і перегріву.

Поступовий запуск вентилятора.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT724F002. Живлення 24 V ~

(2) Три датчика температури для вхідного, зволоженого і підготовленого повітря зі стержнем

225 мм. EGT347F101/368839

(3) Один заглибний  перетворювач відносної вологості і температури EGH110F002

(4) Один 2-х поз. привід з пружинним поверненням ASF122F122. Живлення 24 V ~

(5) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(6) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 20 Kvs = 6.3 m³ / h-BUN020F300

(7) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(8) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(9) Один аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(10) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 32 Kvs = 16 m³ / h-BUN032F300

(11) Один аналоговий привід AVM234SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(12) Один 2-х. ход. Фланцевий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h VUG015F300

(13) Три пресостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(14) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(A) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001