Первинна 4-трубн. система кондиціонування. Холод і тепло

Контроль кімнатної температури, що подає або обратки

РЕСТОРАНИ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • Офіси

Опис

Потужний P контролер кімнатної температури

Також можливий PI контроль протоки при підключенні дистанційного сенсора.

Кнопка присутності / відсутності з LED статусом.

Робочий діапазон від 10 до 30 ° C.

Регулювання пропорційності, часу інтегрування, читання калібрування; комбінація LED.

Вхід для датчика точки роси для закриття клапана при виникненні проблеми конденсації.

Можливість зміни настановних величин, наприклад в залежності від зовнішньої температури.

Система захисту від вандалів з блокуванням або обмеженим дією кнопок.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер NRT300F061. 0 ... 10 V вихід. Живлення 24 V ~

(2) Oдин аналоговий привід AVM115SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(3) Один 3-х ходовий муфтовий клапан Ду40 Kvs = 22 m³ / h-BUN040F300

(4) Oдин аналоговий привід AVM105SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ходовий муфтовий клапан Ду25 Kvs = 10 m³ / h-BUN025F300

(6) Два презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(7) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один кабельний датчик для вимірювань в воздуховоде 0313367003, NTC сенсор, довжина кабелю 3 м.