2-трубна система кондиціонування. P + PI

Каскадний контроль кімнатної температури. Контроль клапана і вентилятора

РЕЗИДЕНЦІЇ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • РЕСТОРАНИ • ОФІСИ

Опис

Цифровий екран, символи відображення всього, що відбувається в системі.

Діапазон роботи з 8 до 38 ° C.

Сенсор кімнатної температури інтегрований в контролер.

За допомогою додаткового датчика температури може бути визначена середня температура. Наприклад, великі приміщення.

Зональна захист від замерзання та / або перегріву.

Автоматичне перемикання зима / літо.

Легке управління трьома функціями: автоматика, присутність / відсутність, стоп.

Тимчасової перемикач з тижневими і річними програмами.

Програмований вхідний контакт для наприклад, сенсор присутності, контакт вікна, забруднений фільтр і т. д.

Блокування кнопок при певній комбінації.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер NRT107F031. Живлення 230 V ~

(2) Один датчик температури зі стрижнем довжиною 225 мм. EGT347F101/368839

(3) Один 3-х поз. привід AVM115F120. Живлення 230 V ~

(4) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду40 Kvs = 22 m³ / h-BUN040F300

(5) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

(6) Два презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101