2/4- трубна система кондиціонування. P + PI з урахуванням зовнішньої температури

Каскадний контроль кімнатної температури з обмеженням температури подаючої

РЕЗИДЕНЦІЇ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • РЕСТОРАНИ • ОФІСИ

Опис

P + PI контроль з функцією зсуву по зовнішній температурі.

Обмеження температури. Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами.

Мануальний / автоматичний контроль клапанів.

Можливість швидкого зчитування та встановлення всіх параметрів.

Нормальний / скорочений режим включається від зовнішнього таймера.

Автоматичне перемикання зимового / літнього часу, з зовнішнім сигналом контакту термостата в воздуховоді.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Швидке відновлення значень за допомогою plug-in memory (опціонально).

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер RDT100F002. 0 ... 10 V вихід. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Два датчика температури зі стержнем довжиною 225 мм. EGT347F101/368839

(4) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(6) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C (не потрібно для 4 труб)

(7) Два презостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(8) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Пам’ять з попередньо конфігуровані модулем 0226187003