Кондиціонер, 2 труби, P або PI

Контроль температури подаючої з урахуванням зовнішньої температури

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Температурний контроль вхідного, внутрішнього, витяжного повітря з компенсацією по зовнішній температурі.

Альфанумеричне дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Одночасне управління (зупинка / рух) вентиляторів і заслінок.

Денна та тижнева програма.

Автоматичне перемикання зимового / літнього часу, з зовнішнім сигналом контакту термостата в воздуховоде.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапаном.

Захист від замерзання і перегріву.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням.

Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT708F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один датчик температури виходу зі стержнем 225 mm. EGT347F101/368839

(4) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200

(6) Два 2-східчастих приводу ASM115F122. Живлення 24 V ~

(7) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

(8) Три пресостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(9) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(B) Один USB аксесуар для комунікації з компьютером 0313991001

Кондиціонер, 2 труби, P або PI

Каскадний контроль кімнатної температури з урахуванням зовнішньої температури

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Температурний контроль вхідного, внутрішнього, витяжного повітря з компенсацією по зовнішній температурі.

Альфанумеричне дисплей з можливістю швидкого знаходження всіх уставок і моментальних значень, а також помилок у роботі системи.

Одночасне управління (зупинка / рух) вентиляторів і заслінок.

Денна та тижнева програма.

Автоматичне перемикання зимового / літнього часу, з зовнішнім сигналом контакту термостата в повітроводі.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапаном.

Захист від замерзання і перегріву.

Аларм при збої в роботі фільтра та вентилятора.

Цифровий вхід для запуску установки дистанційним управлінням. Швидка перевірка системних компонентів як клапани, вентилятори і приводи заслінок.

Попередньо конфігурується, легко обслуговується для користувача модуль.

Обмін даними з компьютером за допомогою опціонального USB пристрою.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT708F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один датчик температури виходу зі стержнем 225 mm. EGT347F101/368839

(4) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³ / h-BUN050F200 *

(6) Два 2-східчастих приводу ASM115F122. Живлення 24 V ~

(7) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

(8) Три пресостата для фільтра / вентилятора DDL105F001. Діапазон від 0.5 до 5 mbar. Включаючи аксесуари.

(9) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(A) Один USB аксесуар для комунікацією з компьютером 0313991001