Контроль плавальних басейнів

Каскадний контроль басейну з захистом PVC трубопроводу

СПА • спортивные центры • отели • частные бассейны

Опис

Підтримування температури води на будь-якому рівні, індівідуалний комфорт.

P + PI контроль з уставкою від пререгрева контура.

Обмеження температури. Аналоговий вихід 0 ... +10 V для клапана.

Мануальний / автоматичний контроль клапана.

Можливість швидкого зчитування та встановлення всіх параметрів.

Преконфігурувати, легко керований користувачем контрольний модуль.

Відновлення даних з plug-in memory (опція).

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер RDT100F002. Живлення 24 V ~

(2) Три температурних датчика. Стержневий датчик з гільзою з нержавіючої сталі довжиною

120 мм. EGT392F101/10364303120

(3) Oдин аналоговий привід AVM125SF132. SUT технологія. Живлення 24 V ~

(4) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 32 Kvs = 16 m³ / h-BUN032F300

(5) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Опціонально

(A) Запам’ятовуючі пристрої з преконфігуровані модулем 0226187003

Будь ласка, звертайтеся до нас!