Послідовність двох котлів

Регулювання температури подаючого середовища залежно від зовнішньої температури

ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ЗАВОДИ • ГОТЕЛІ

Опис

Включення за тимчасовою програмою.

Ручне/автоматичне включення установки.

Регулювання подаючого середовища (опція)  з погодною компенсацією.

Послідовність роботи двох котлів по годинам напрацювання або по несправності.

Послідовність робіт двох насосів по годинам напрацювання або по несправності.

Деактивація другого котла залежно від зовнішньої температури.

Оптимізація роботи завдяки заслінкам типу «батерфляй» (відкр./закр.).

Заздалегідь конфігурований, для користувача легко обслуговуючий контролер.

Зберігання даних в комп'ютері з опційними властивостями USB.

Список комплектуючих

Один цифровий контролер RDT724F002 з живленням 24 V~

Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

Один датчик темп. із захисною гільзою   довжиною 120мм EGT346F101/0364439120

Два 3поз. приводу ASM124F122/0372455001 з живленням 24 V~

Два кінцеві перемикачі приводів 0370990001

Дві заслінки типа «батерфляй» ДУ50. DEF050F200

Один трансформатор 230/24 V~ 2 A .