Послідовність чотирьох котлів

Компенсація зовнішньої температури

ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • УСТАНОВИ

Опис

Контроль температури подаючої залежно від зовнішньої температури.

Аналоговий вихід  0...10 V = для регулювання швидкості насоса.

Оптимізація роботи завдяки заслінкам типа «батерфляй» (відкр./закр.).

Ручний/автоматичний контроль кожного котла.

Можливість бачити всі установочні і моментальні значення.

Заздалегідь конфігурований, для користувача легко обслуговуючий контролер.

Відновлення значень величин в plug-in memory (опція).

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегроване і документоване.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT300F001 з живленням 24 V~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один датчик темп. із захисною гільзою  довжиною 120мм EGT346F101/0364439120

(4) Чотири  3поз. приводи ASM124F120/0372455001. Живлення 230 V~

(5) Чотири кінцеві перемикачі приводів 0370990001

(6) Чотири заслінки типа «батерфляй» ДУ50. DEF050F200