Паралельне виробництво ГВП і тепло

Характеристики для котла і постійна величина для ГВП анти-легионельной функції

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • УСТАНОВИ

Опис

Тимчасова програма із захистом від замерзання, з управлінням залежно від зовнішньої температури.

Тимчасова програма для виробництва ГВП і анти-легионельной функції.

Деактивація роботи другого котла залежноі від зовнішньої температури.

Контроль за ГВП насосом.

Захист котла через температуру обратки.

Оптимізація роботи завдяки заслінкам типа «батерфляй» (відкр./закр.).

Показ всіх значень датчиків і параметрів налагоджування.

Стандартна комунікація і посилка SMS Modbus через опційне  приладдя.

Преконфігурація контролера.

Одна нажимно-обертальна кнопка для управління всіма значеннями установки.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегроване і документоване.

Список комплектуючих

(1) Один контролер опалювання EQJW135F001. Живлення 230 V~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Два датчики температури. Подаюча/обратка із захисною гільзою з латуні довжиною 120мм EGT346F101/0364346120

(4) Один температурний датчик для ГВП бака із захисною гільзою завдовжки 225 мм EGT347F101/0364439225

(5) Два 3-і позиційні приводи ASM124F120/0372455001. Живлення 230 V~

(6) Два кінцеві перемикачі приводу 0370990001

(7) Дві заслінки типа «батерфляй» ДУ50. DEF050F200*