Виробництво ГВП

Первинний і вторинний контур при постійній температурі

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ЗАВОДИ

Опис

Часовий вмикач активування системи.

Часовий вмикач для анти-легионального циклу.

Ручне/автоматтичне управління системою.

Альтернативний насос для тимчасового включення або в разі несправності першого.

Точний контроль первинного і вторинного контурів за допомогою SUT приводів.

Заздалегідь конфігурований, для користувача легко обслуговуючий контролер.

Обмін даними через  РС з опцією USB.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегроване і документоване.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT724F002. Живлення 24 V~

(2) Один стержневий  температурний датчик із захисною гільзою з латуні завдовжки 225 мм EGT347F101/0364439225

(3) Один аналоговий привід AVM115SF132. Живлення 24 V~

(4) Один 3-х ходовий муфтовий клапан Ду32 Kvs = 16 m³/h BUN032F300

(5) Один датчик температури з латунною захисною гільзою  довжиною 120 мм. EGT346F101/0364439120

(6) Один аналоговий привід AVM125SF132. Живлення 24 V~

(7) Один 3-х ходовий муфтовий клапан Ду 50 Kvs = 40 m³/h BUN050F300

(8) Один трансформатор 230/24 V~ 2 A.