Дві зони опалювання і контроль ГВП через клапан

Контроль залежно від характеристик

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • УСТАНОВИ • ЛІКАРНІ • будинки • ГОТЕЛІ

Опис

Опалювання підлоги і контроль радіаторів залежно від характеристик.

Управління клапаном і насосом з обмеженням подаючої температури.

Захист клапана і насоса від заклинювання або замерзання.

Паралельне виробництво ГВП з роботою контура опалювання підлоги.

Захист від легионел. Управління насосом.

Тимчасові програми з нормальної/скороченої/проти замерзання/проти легионел/відпускної функціями.

Оптимізована функція годинника включення/виключення.

Функція сушки підлоги по EN1264 частина 4.

Мануальний контроль клапана і насоса.

Показ всіх значень датчиків і параметрів налаштування.

Стандартна Modbus  комунікація і посилка SMS через опційне приладдя.

Преконфігурація контролера. Одна нажимно-обертальна кнопка для управління всіма значеннями установки.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегроване і документоване.

Список комплектуючих

(1) Один контролер опалювання EQJW245F001. Живлення 230 V~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один стенжневий  датчик температури з латунною захисною гільзою завдовжки 120 мм EGT346F101/0364439120

(4) Один датчик температури із захисною латунною гільзою  довжиною 120 мм EGT346F101/0364439120

(5) Один температурний датчик. ГВП бак із захисною латунною гільзою завдовжки  225 мм EGT347F101/0364439225

(6) Один 3-х поз. привід AVM105F120. Живлення 230 V~

(7) Один 3-х ход. Муфтовий клапан Ду25, Kvs = 10 m³/h BUN025F300

(8) Один 3-х поз. Привід  AVM105F120. Живлення 230 V~

(9) Один 3-х ход. Муфтовий клапан Ду25, Kvs = 10 m³/h BUN025F300

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(B) Один датчик кімнатної температури EGT333F101 з можливістю коригування

(C) Дистанційне керування EGS52/15F001.

Дві зони опалювання і контроль ГВП через насос

Контроль залежно від характеристик

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • УСТАНОВИ • ЛІКАРНІ • будинки • ГОТЕЛІ

Опис

Опалювання підлоги і контроль радіаторів залежно від характеристик.

Управління клапаном і насосом з обмеженням подаючої температури.

Захист клапана і насоса від заклинювання або замерзання.

Паралельне виробництво ГВП з роботою контура опалювання підлоги. Захист від легионел. Управління насосом.

Тимчасові програми з нормальної/скороченої/проти замерзання/проти легионел/відпускної функціями.

Оптимізована функція годинника включення/виключення.

Функція сушки підлоги по EN1264 частина 4.

Мануальний контроль клапана і насоса.

Показ всіх значень датчиків і параметрів налаштування.

Стандартна Modbus  комунікація і посилка SMS через опциональниє приладдя.

Преконфігурація контролера.

Одна нажимно-обертальна кнопка для управління всіма значеннями установки.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегроване і документоване.

Список комплектуючих

(1) Один контролер опалювання EQJW245F001. Живлення 230 V~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Один стержневий датчик температури з латунною захисною гільзою завдовжки 120 мм EGT346F101/0364439120

(4) Один датчик температури із захисною латунною гільзою  довжиною 120 мм EGT346F101/0364439120

(5) Один температурний датчик. ГВП бак із захисною латунною гільзою завдовжки  225 мм EGT347F101/0364439225

(6) Один 3-х поз. привід AVM105F120. Живлення 230 V~

(7) Один 3-х ход. Муфтовий клапан Ду25, Kvs = 10 m³/h BUN025F300

(8) Один 3-х поз. привід AVM105F120. Живлення 230 V~

(9) Один 3-х ход змішувач Ду25 Kvs = 12 m³/h MH32R25F200/361977002

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(B) Один датчик кімнатної температури EGT333F101 з можливістю коригування

(C) Дистанційне керування EGS52/15F001