2 контури опалювання з регулюючими клапанами і насосами

Контроль температури яка подається в залежності від зовнішньої температури

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЗАВОДИ • БУДИНКИ

Опис

Характеристика кожного контура. Коригування кімнатної температури при активізації сенсора.

Незалежні програми перемикання для кожного контура.

Перемикання між насосами в залежності від годин роботи або за несправності.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами.

Захист від замерзання і перегріву. Мануальний / автоматичний контроль за клапанами і насосами.

Мануальний / автоматичний контроль за клапанами і насосами.

Читання дійсних і встановлених параметрів.

Преконфігуровані, легко керовані користувачем контрольні модулі.

Обмін даними через PC з опцією USB.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT724F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Два датчика температури з латунною гільзою довжиною 120 мм EGT346F101/0364439120

(4) Один 0 ... +10 V привід ASM105SF132/0361977002. Живлення 24 V ~

(5) Два 3-ходових змішувальних клапана Ду25. Kvs = 12 m³ / h, MH32R25F200.

(6) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A

Опціонально

(A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(B) Один датчик кімнатної температури EGT333F101 з можливістю коригування

(C) Дистанційне керування EGS52/15F001.