6 контурів опалення з регулюючими клапанами і насосами

Контроль температури в залежності від зовнішньої температури

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • УСТАНОВИ • ЛІКАРНІ • БУДИНКИ • ГОТЕЛІ

Опис

Характеристика кожного контура.

Незалежні програми перемикання для кожного контура.

Захист насосів і клапанів від заклинювання.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для управління клапанами.

Захист від замерзання і перегріву.

Конфігурація для ГВП контуру із захистом від легіонел, опалення підлоги, і т. д. (прохання контактувати).

Мануальний / автоматичний контроль за клапанами і насосами.

Читання дійсних і встановлених параметрів.

Преконфігуровані, легко керовані користувачем контрольні модулі. бмін даними через PC з опцією USB.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT724F002. Живлення 24 V ~

(2) Два датчика зовнішньої температури EGT301F101

(3) Шість датчиків температури з латунною гільзою довжиною 120 мм EGT346F101/0364439120 (4) Шість 0 ... +10 V приводів ASM105SF132/0361977002. Живлення 24 V ~

(5) Шість 3-ходових змішувальних клапанів Ду25. Kvs = 12 m³ / h, MH32R25F200.

(6) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

.