Послідовність охолоджуючі системи / теплові насоси

Контроль заданих величин зі зчитуванням температури водяного бака

СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • ЗАВОДИ • УСТАНОВИ

Опис

Спеціальний ступінчастий вхід теплового насоса в залежності від застосування.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для підвищення швидкості насоса (опціонально).

Оптимізація продуктивності установки (закриття / діафрагма) контурів клапанами-бабочка.

Мануальний / автоматичний контроль кожної машини.

Читання дійсних і встановлених параметрів.

Преконфігуровані, легко керовані користувачем контрольні модулі.

Відновлення даних з plug-in memory (опція).

Опціональний контроль з автоматичним чергуванням охолоджуючих систем (опція).

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

- Один цифровий контролер RDT300F001. Живлення 230 V ~

- Один датчик температури з латунною гільзою довжиною 120 мм EGT346F101/0364439120

- Один температурний датчик. ГВС бак із захисною латунної гільзою довжиною 225 мм EGT347F101/0364439225

- Чотири 3-х поз. приводу ASM124F120/0372455001. Живлення 230 V ~

- Чотири кінцевих перемикача 0370990001

- Чотири клапана-бабочка Ду50. DEF050F200

Опціонально

(A) Пам’ять з преконфігуровані модулем 0226187003