Регулювання води до колекторів

Температура подаючої і обмеження точки роси

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • МУЗЕЇ • БУДИНКУ НА ОДНУ СІМьЮ • ОФІСИ

Опис

Підготовка подачі води до колекторів з EGH102 монітором і перетворювачем точки роси.

Робочий діапазон від 8 до 38 ° C.

Управління клапанами, насосами і фенкойлами в установках, там, де вони потрібні.

Автоматичне закривання клапана при досягненні уставки на моніторі точки роси. Мін. / Макс. Обмеження подаючої температури.

Захист системи від замерзання або перегрівання.

Автоматичне перемикання зимового / літнього часу, з зовнішнім сигналом теплового насоса.

Легке обслуговування з трьома безпосередньо вибираними функціями: авто, присутність/відсутність, стоп.

Тижневі і річні години  для роботи системи в потрібному плановому режимі.

Цифровий екран, символи відображення всього, що відбувається в системі.

Програмований вхідний контакт напр. для дистанційного підкл., контакту вікна, блокування клавіатури і т. д.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер NRT107F041. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик температури з латунною гільзою довжиною 120 мм. EGT346F101/0364439120

(3) Один монітор точки роси EGH102F101. Живлення 24 V ~

(4) Один 3-х поз. привід AVM105F122. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду20 Kvs = 6.3 m³ / h-BUN020F300

(6) Два термомотор AXT111F502. Живлення 24 V ~

(7) Два 3-х ход. малогабаритних клапана Ду20 Kvs = 5 m³ / h-BUL020F300

(8) П’ять 2-контактних перемикальних реле. Живлення 24 V ~

(9) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.