Зональний контроль. Термостати

Електронні термостати з NTC сенсором

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • БУДИНКИ • МУЗЕЇ • СПА • ОФІСИ

Опис

Повне управління системою і контроль зон опалення та охолодження TRT термостатами.

Модус автоматики, комфортний і економний (eco) і охолодження.

TXT240 аналоговий селектор режимів роботи, макс. 15 термостатів.

FXV106 розподільник, для сигналів термостатів і термічних приводів (насосів опціонально). Функціонує в системах на 230 V і 24 V ~.

LED для показу перемикань.

Список комплектуючих, Варіант 230 V ~

(1) Шість кімнатних температурних термостатів TRT227F210. Установка від 5 до 30 ° C.

(2) Один селектор режимів роботи TXT240F210

(3) Шість M30 термоприводів AXT111F500

(4) Один датчик точки роси EGH102F101

(5) Один електричний розподільник (макс. 6 термостатів і 12 приводів) FXV106F102/0010240001.

230 V аксесуари

(A) Один logic модуль для насоса, 230 V ~ 0374383002

(B) Один модуль 00550420001 для з’єднання датчика точки роси і концентратора сигналу. (C) Один модуль 00550420010 для з’єднання сигналу перемикання (літо / зима) і концентратора сигналу

Список комплектуючих, Варіант 24 V ~

(1) Шість кімнатних температурних термостатів TRT227F212. Установка від 5 до 30 ° C.

(2) Один селектор режимів роботи TXT240F210

(3) Шість M30 термоghbdjlsd AXT111F502

(4) Один датчик точки роси EGH102F101

(5) Один електричний розподільник (макс. 6 термостатів і 12 приводів) FXV106F112/0010240001.

24 V аксесуари

(A) Один logic модуль для насоса, 24 V ~ 0374383001

(B) Один модуль 00550420002 для з’єднання датчика точки роси і концентратора сигналу. (A) Один модуль 00550420011 для з’єднання сигналу перемикання (літо / зима) і концентратора сигналу