Зональний контроль. NRT107

Захист датчика точки роси. Pulse control of actuators

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • БУДИНКИ • МУЗЕЇ • СПА • ОФІСИ

Опис

Цифровий дисплей, символи для візуального зображення, що відбуваються.

Робочий режим з 8 до 38 ° C.

Автоматичне закриття термопривід, при перевищенні значення датчика точки роси.

Захист від замерзання та / або перегріву зон.

Автоматичне перемикання між літнім і зимовим періодом.

Легке обслуговування трьома вхідними функціями: автоматична, присутність / відсутність, стоп. Тимчасової перемикач з тижневими і річними програмами.

Програмований вхідний контакт для, наприклад, датчика присутності, віконний контакт і т. д.

Блокування кнопок при певній комбінації.

Список комплектуючих для кожної зони 230 V ~

- Один цифровий контролер NRT107F031. Живлення 230 V ~

- Один датчик точки роси EGH102F101. Живлення 24 V ~

- Один М30 термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

Список комплектуючих для кожної зони 24 V ~

(1) Один цифровий контролер NRT107F041. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик точки роси EGH102F101. Живлення 24 V ~

(3) Один М30 термопривід AXT111F502. Живлення 24 ~

Опціонально

(A) Один трансформатор 230/24 V ~ 1 A для 230 V ~ системи.

(B) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A для 24 V ~ системи.