Два опалювальних і охолоджувальних контурів

Розрахунок точки роси з окремим датчиком температури і вологості

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • МУЗЕЇ • БУДИНКУ НА ОДНУ СІМьЮ • ОФІСИ

Опис

Два незалежних контура опалення та охолодження, з графічним відображенням системи.

Видимість і контроль за все, що відбувається в системі, за допомогою панелі управління.

Централізованное аналогове і цифрове управління.

Оптімірована робота системи в залежності від температури і вологості повітря в приміщенні.

Бінарний вихід для контролю насоса, нормального / скороченого модусу, літнього / зимового перемикання для машин, термостатів і т.д.

Функція сушки підлоги по EN1264 частина 4.

Підтримка значень пов’язана з тижневою програмою.

Дистанційне керування за допомогою опціональних аксесуарів.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) (1A/1B) Один комплект 374486001. Включає контролер і кольорову панель управління.

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Два датчика температури з латунною гільзою довжиною 120 мм. EGT392F101/0364346120 (4) Один температурний датчик. Водяний бак із захисною латунної гільзою довжиною 225 мм. EGT347F101/0364346225

(5) Два перетворювача сигналів відносної вологості і температури EGH130F001.

Живлення 24 V ~

(6) Два аналогових приводу AVM105SF132. Сигнал 0 ... +10 V. Живлення 24 V ~

(7) Два 3-х хід. муфтових клапана Ду 25 Kvs = 10 m³ / h-BUN025F300

(8) Один трансформатор 230/24 V ~ 3 A.