Регулювання води до колекторів

Температура подаючої і обмеження точки роси

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • МУЗЕЇ • БУДИНКУ НА ОДНУ СІМьЮ • ОФІСИ

Опис

Підготовка подачі води до колекторів з EGH102 монітором і перетворювачем точки роси.

Робочий діапазон від 8 до 38 ° C.

Управління клапанами, насосами і фенкойлами в установках, там, де вони потрібні.

Автоматичне закривання клапана при досягненні уставки на моніторі точки роси. Мін. / Макс. Обмеження подаючої температури.

Захист системи від замерзання або перегрівання.

Автоматичне перемикання зимового / літнього часу, з зовнішнім сигналом теплового насоса.

Легке обслуговування з трьома безпосередньо вибираними функціями: авто, присутність/відсутність, стоп.

Тижневі і річні години  для роботи системи в потрібному плановому режимі.

Цифровий екран, символи відображення всього, що відбувається в системі.

Програмований вхідний контакт напр. для дистанційного підкл., контакту вікна, блокування клавіатури і т. д.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер NRT107F041. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик температури з латунною гільзою довжиною 120 мм. EGT346F101/0364439120

(3) Один монітор точки роси EGH102F101. Живлення 24 V ~

(4) Один 3-х поз. привід AVM105F122. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду20 Kvs = 6.3 m³ / h-BUN020F300

(6) Два термомотор AXT111F502. Живлення 24 V ~

(7) Два 3-х ход. малогабаритних клапана Ду20 Kvs = 5 m³ / h-BUL020F300

(8) П’ять 2-контактних перемикальних реле. Живлення 24 V ~

(9) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

Регулювання води до колекторів. Зовнішня температура

Визначення точки роси з датчиком кімнатної температури і гидростатом

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • МУЗЕЇ • БУДИНКУ НА ОДНУ СІМьЮ • ОФІСИ

Опис

Повний контроль системи для приготування води до колекторів.

Значення теплового модусу в залежності від зовнішньої температури і значень протоки.

Значення охолоджуючого модусу з коригуванням розрахунку точки роси.

Оптимізація системи в залежності від кімнатної температури і вологості.

Бінарний вихід для контролю насоса, нормального / скороченого модусу, літнього / зимового перемикання для машин, термостатів і т.д.

Функція сушки підлоги по EN1264 частина 4.

Підтримка значень пов’язана з тижневою програмою.

Легке обслуговування з дистанційним управлінням RDB300F001.

Контроль за подаючим насосом (макс. 4) за умови включення датчика резервуара.

Незалежний вхід датчика (колектор холодної води, колектор гарячої води)

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT300F001. Живлення 230 V ~

(2) Одне цифрове дистанційне управління RDB300F001

(3) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(4) Один датчик температури з латунною гільзою довжиною 120 мм EGT346F101/0364439120

(5) Один перетворювач сигналів відносної вологості і температури EGH130F001. Живлення 24 V

(6) Один аналоговий привід AVM105SF132. Сигнал 0 ... +10 V =. Живлення 24 V ~

(7) Один 3-х ход. муфтовий клапан Ду 25 Kvs = 10 m³ / h-BUN025F300

(8) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.

(A) Один температурний датчик. ГВС бак із захисною латунної гільзою довжиною 225 мм EGT347F101/0364346225

(B) Пам’ять з преконфігурованим модулем 0226187003

Зональний контроль. Термостати

Електронні термостати з NTC сенсором

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • БУДИНКИ • МУЗЕЇ • СПА • ОФІСИ

Опис

Повне управління системою і контроль зон опалення та охолодження TRT термостатами.

Модус автоматики, комфортний і економний (eco) і охолодження.

TXT240 аналоговий селектор режимів роботи, макс. 15 термостатів.

FXV106 розподільник, для сигналів термостатів і термічних приводів (насосів опціонально). Функціонує в системах на 230 V і 24 V ~.

LED для показу перемикань.

Список комплектуючих, Варіант 230 V ~

(1) Шість кімнатних температурних термостатів TRT227F210. Установка від 5 до 30 ° C.

(2) Один селектор режимів роботи TXT240F210

(3) Шість M30 термоприводів AXT111F500

(4) Один датчик точки роси EGH102F101

(5) Один електричний розподільник (макс. 6 термостатів і 12 приводів) FXV106F102/0010240001.

230 V аксесуари

(A) Один logic модуль для насоса, 230 V ~ 0374383002

(B) Один модуль 00550420001 для з’єднання датчика точки роси і концентратора сигналу. (C) Один модуль 00550420010 для з’єднання сигналу перемикання (літо / зима) і концентратора сигналу

Список комплектуючих, Варіант 24 V ~

(1) Шість кімнатних температурних термостатів TRT227F212. Установка від 5 до 30 ° C.

(2) Один селектор режимів роботи TXT240F210

(3) Шість M30 термоghbdjlsd AXT111F502

(4) Один датчик точки роси EGH102F101

(5) Один електричний розподільник (макс. 6 термостатів і 12 приводів) FXV106F112/0010240001.

24 V аксесуари

(A) Один logic модуль для насоса, 24 V ~ 0374383001

(B) Один модуль 00550420002 для з’єднання датчика точки роси і концентратора сигналу. (A) Один модуль 00550420011 для з’єднання сигналу перемикання (літо / зима) і концентратора сигналу

Зональний контроль. Радіотермостати

Електронні термостати з NTC сенсором

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • БУДИНКИ • МУЗЕЇ • СПА • ОФІСИ

Опис

Повне управління системою і контроль зон опалення та  охолодження LRT радіотермостатами.

Модус автоматики, комфортний і економний (eco), охолодження із захистом від замерзання.

Аналоговий селектор LXT250RF012 пріоритетний контроль термостатів, які працюють на тому ж каналі.

Цифрове дист. управління LXT340RF002 для управління зони, часу і режимів роботи.

Функціонує в системах на 24 V ~.

LED для показу перемикань і статусу батареї.

Список комплектуючих, Варіант 24 V ~

(1) Шість кімнатних температурних термостатів LRT310RF012. Літіум батареї. Установка від 5 до 30 ° C.

(3) M30 термопривід AXT111F502

(4) Один датчик точки роси EGH102F101

(5) Одне цифрове дистанційне управління LXT340RF002

(6) Один приймає радіохвилі (макс. 6 термостатів і 12 приводів) LET360RF102/0374382001.

Опціонально

(A) Один модус холод / тепло 0313872001 з перемикаючим вихідним контактом

(2) Один селектор режимів роботи LXT250RF012 (для декількох зон, 24 V ~ варіант)

(5) Один 4-х канальний приймач радіосигналів (24 V ~ варіант) LET340RF102

(5) Один 8-ми канальний приймач радіосигналів (24 V ~ варіант) LET380RF102

Зональний контроль. NRT300

Захист датчика точки роси. Pulse control of actuators

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • БУДИНКИ • МУЗЕЇ • СПА • ОФІСИ

Опис

Контролер з холод / тепло LED індикацією. Робочий режим з 10 до 30 ° C.

Цифровий вхід для автоматичного перемикача холод / тепло.

Індикація LED присутність / відсутність.

Мигання LED при виникненні проблем з конденсацією.

Автоматичне закривання термопривід при виникненні проблем з конденсацією.

Вхід для можливості завдання значення, наприклад від зовнішньої температури.

Вхід для таймера або централізована команда для зміни нормального / скороченого режиму.

Противандальні кнопка.

Список комплектуючих

(1) Один електронний регулятор температури NRT300F041. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик точки роси EGH102F101. Живлення 24 V ~

(3) Один термомотор AXT111F502. Живлення 24 ~

Опціонально

(A) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A (рекомендується для колекторів з 6 приводами)

Зональний контроль. NRT107

Захист датчика точки роси. Pulse control of actuators

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • БУДИНКИ • МУЗЕЇ • СПА • ОФІСИ

Опис

Цифровий дисплей, символи для візуального зображення, що відбуваються.

Робочий режим з 8 до 38 ° C.

Автоматичне закриття термопривід, при перевищенні значення датчика точки роси.

Захист від замерзання та / або перегріву зон.

Автоматичне перемикання між літнім і зимовим періодом.

Легке обслуговування трьома вхідними функціями: автоматична, присутність / відсутність, стоп. Тимчасової перемикач з тижневими і річними програмами.

Програмований вхідний контакт для, наприклад, датчика присутності, віконний контакт і т. д.

Блокування кнопок при певній комбінації.

Список комплектуючих для кожної зони 230 V ~

- Один цифровий контролер NRT107F031. Живлення 230 V ~

- Один датчик точки роси EGH102F101. Живлення 24 V ~

- Один М30 термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

Список комплектуючих для кожної зони 24 V ~

(1) Один цифровий контролер NRT107F041. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик точки роси EGH102F101. Живлення 24 V ~

(3) Один М30 термопривід AXT111F502. Живлення 24 ~

Опціонально

(A) Один трансформатор 230/24 V ~ 1 A для 230 V ~ системи.

(B) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A для 24 V ~ системи.

Два опалювальних і охолоджувальних контурів

Розрахунок точки роси з окремим датчиком температури і вологості

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • МУЗЕЇ • БУДИНКУ НА ОДНУ СІМьЮ • ОФІСИ

Опис

Два незалежних контура опалення та охолодження, з графічним відображенням системи.

Видимість і контроль за все, що відбувається в системі, за допомогою панелі управління.

Централізованное аналогове і цифрове управління.

Оптімірована робота системи в залежності від температури і вологості повітря в приміщенні.

Бінарний вихід для контролю насоса, нормального / скороченого модусу, літнього / зимового перемикання для машин, термостатів і т.д.

Функція сушки підлоги по EN1264 частина 4.

Підтримка значень пов’язана з тижневою програмою.

Дистанційне керування за допомогою опціональних аксесуарів.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) (1A/1B) Один комплект 374486001. Включає контролер і кольорову панель управління.

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Два датчика температури з латунною гільзою довжиною 120 мм. EGT392F101/0364346120 (4) Один температурний датчик. Водяний бак із захисною латунної гільзою довжиною 225 мм. EGT347F101/0364346225

(5) Два перетворювача сигналів відносної вологості і температури EGH130F001.

Живлення 24 V ~

(6) Два аналогових приводу AVM105SF132. Сигнал 0 ... +10 V. Живлення 24 V ~

(7) Два 3-х хід. муфтових клапана Ду 25 Kvs = 10 m³ / h-BUN025F300

(8) Один трансформатор 230/24 V ~ 3 A.