Управління 3-ма контурами опалення / охолодження

Температура подачі в залежності від зовнішньої температури

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • СПОРТИВНІ ЦЕНТРИ • ЛІКАРНІ • УСТАНОВИ

Опис

Незалежні контури працюють в залежності від зовнішньої температури.

Автоматичне перемикання літній / зимовий час з контактним термостатом.

Незалежне перемикання програм для кожного контура.

Захист від заклинювання насосів і клапанів.

Аналоговий вихід 0 ... +10 В для регулювання клапанів.

Захист від замерзання і перегріву. Обмеження установки температури.

Мануальний / автоматичний контроль клапанів і насосів.

Відображення всіх настановних параметрів.

Преконфігуровані, легко керовані користувачем контрольні модулі.

Обмін даними через PC з опцією USB.

Застереження від помилок з діаграмами всіх елементів інтегровано і документовано.

Список комплектуючих

(1) Один цифровий контролер RDT724F002. Живлення 24 V ~

(2) Один датчик зовнішньої температури EGT301F101

(3) Три датчика температури з латунною гільзою довжиною 120 мм EGT346F101/0364439120

(4) Tри 0 ... 10 В приводу AVM105SF132. Живлення 24 V ~

(5) Три 3-ходових муфтових клапана Ду25. Kvs = 10 m³ / h BUL025F300.

(6) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

(7) Один трансформатор 230/24 V ~ 2 A.