2-х трубний фенкойл. Регулювання термічним приводом.

Електронний контролер з 3-х швидкісним вентилятором

ГОТЕЛІ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Мануальний або автоматичний контроль системи.

Опція: Ni1000 зовнішній датчик температури.

Цифровий дисплей, з символами всіх контрольованих значень.

Спеціальний вимірювач для показу моментального споживання енергії.

Таймер для попередньої установки часу присутності.

Значне зниження споживання енергії, диференціальне перемикання кожного ступеня вентилятора.

Автоматичне перемикання (літо / зима), цифровий вхід для термостата RAK582.4/3729.

Управління вентилятором, ручне, автоматичне і синхронізований з уставками.

Виходи для холод / тепло клапанів.

Конфігурується цифровий вхід з символом для відображення наприклад, забруднений фільтр, вікно і т. д..

Блокування кнопок.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер NRT105F011. Живлення  230 V ~. Діапазон 8 .. 37 ° C

(2) Один термомотор AXT111F500. Живлення  230 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

(4) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

Опціонально

(5A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(5B) Один датчик для обратки EGT347F101C