2-х трубний фенкойл. Регулювання термічним приводом.

3-х швидкісний вентилятор

ГОТЕЛІ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електро-механічне вимірювання за біметал-сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Диференціальне перемикання. Повна взаємодія з термічним приводом.

ON / OFF кнопка, літній / зимовий перемикання і керування 3-х швидкісним вентилятором на передній панелі приладу.

Можливо механічне обмеження установки температури.

Мануальне перемикання (літо / зима) в залежності від вибору теплого або холодного модусу (без мертвої зони).

Спеціальний вихід для теплового клапана або клапана охолодження.

Вентилятор в залежності або незалежно від ON / OFF кнопки.

Опціональна модель TSHK661 з незалежними виходами для теплового клапана або клапана холоду.

Опціональна модель TSHK642 із зовнішнім перемикачем функцій.

Список комплектуючих

(1) Один електро-механічний термостат TSHK621F001. Діапазон 5 ... 30 ° C

(2) Один термічний привід AXT111F500. Живлення 230 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

2-х трубний фенкойл. Регулювання термічним приводом.

Дисплей. 3-х швидкісний вентилятор

ГОТЕЛІ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електро-механічне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Опція: NTC сенсор з кабелем або в спеціальному корпусі.

Цифровий дисплей для показу настановних і актуальних значень. ON / OFF кнопка, літо / зима перемикач і 3-х швидкісний вентилятор на передній панелі приладу.

Автоматичне перемикання (літо / зима) термостатом RAK582.4/3729.

Імпульсна двопозиційна робота.

Вентилятор пов’язаний з ON / OFF кнопкою.

Список комплектуючих

(1) Один електронний термостат TSHK681F001. Діапазон 5 ... 30 ° C

(2) Один термомотор AXT111F500. Харчування 230 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300

(4) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

Опціонально

(A) Датчик зовнішнього виміру температури 0362238001 кабель 4 м (максимум 50 м).

(B) Датчик зовнішнього виміру температури 0362237001 в корпусі 75x75 мм (максимум 50 м)

2-х трубний фенкойл. Регулювання термічним приводом.

Електронний контролер з 3-х швидкісним вентилятором

ГОТЕЛІ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Мануальний або автоматичний контроль системи.

Опція: Ni1000 зовнішній датчик температури.

Цифровий дисплей, з символами всіх контрольованих значень.

Спеціальний вимірювач для показу моментального споживання енергії.

Таймер для попередньої установки часу присутності.

Значне зниження споживання енергії, диференціальне перемикання кожного ступеня вентилятора.

Автоматичне перемикання (літо / зима), цифровий вхід для термостата RAK582.4/3729.

Управління вентилятором, ручне, автоматичне і синхронізований з уставками.

Виходи для холод / тепло клапанів.

Конфігурується цифровий вхід з символом для відображення наприклад, забруднений фільтр, вікно і т. д..

Блокування кнопок.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер NRT105F011. Живлення  230 V ~. Діапазон 8 .. 37 ° C

(2) Один термомотор AXT111F500. Живлення  230 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

(4) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

Опціонально

(5A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(5B) Один датчик для обратки EGT347F101C

2-х трубний фенкойл. Аналогове управління клапаном

Електронний контролер з 3-х швидкісним вентилятором

ГОТЕЛІ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Мануальний або автоматичний контроль системи.

Опція: Ni1000 зовнішній датчик температури.

Цифровий дисплей, з символами всіх контрольованих значень

Спеціальний вимірювач для показу моментального споживання енергії.

Таймер для попередньої установки часу присутності.

Значне зниження споживання енергії, диференціальне перемикання кожного ступеня вентилятора.

Автоматичне перемикання (літо / зима), цифровий вхід для термостата RAK582.4/3729.

Управління вентилятором, ручне, автоматичне і синхронізований з уставками.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для холод / тепло клапанів.

Конфігурується цифровий вхід з символом для відображення наприклад, забруднений фільтр, вікно і т. д..

Блокування кнопок.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер NRT105F061. Живлення 24 V ~. Діапазон 8 .. 37 ° C

(2) Один термомотор з аналоговим сигналом AXS111SF202. Живлення 24 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300

(4) Один термостат RAK582.4/3729. Діапазон 15 ... 95 ° C

Опціонально

(5A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(5b) Один датчик для обратки EGT347F101C

NRT варіант

(A) один електронний термостат з аналоговим виходом TSHK673F001

(A1) Датчик зовнішнього виміру температури 0362238001 кабель 4 м (максимум 50 м).

(A2) Датчик зовнішнього виміру температури 0362237001 в корпусі 75x75 мм (максимум 50 м)

4-х трубний фенкойл. Регулювання термічним приводом

3-х швидкісний вентилятор

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Опція: NTC сенсор з кабелем або в спеціальному корпусі.

Можливість механічного блокування. ON / OFF кнопка, літо / зима перемикач і 3-х швидкісний вентилятор на передній панелі приладу.

Зниження споживання енергії.

Вихід для холод / тепло клапанів.

Можливість залежності або незалежності вентилятора від ON / OFF кнопки.

Список комплектуючих

(1) Один електронний термостат TSHK672F001. Діапазон 5 ... 30 ° C

(2) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300

(4) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(5) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300

4-х трубний фенкойл. Регулювання термічним приводом

3-х швидкісний вентилятор

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Опція: NTC сенсор з кабелем або в спеціальному корпусі.

Цифровий дисплей, з символами всіх контрольованих значень

ON / OFF кнопка, літо / зима перемикач і 3-х швидкісний вентилятор на передній панелі приладу

. Зниження споживання енергії.

Вихід для холод / тепло клапанів.

Можливість залежності або незалежності вентилятора від ON / OFF кнопки.

Список комплектуючих

(1) Один електронний термостат TSHK682F001. Діапазон 5 ... 30 ° C

(2) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

(4) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(5) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

Опціонально

(A) Датчик зовнішнього виміру температури 0362238001 кабель 4 м (максимум 50 м).

(A) Датчик зовнішнього виміру температури 0362237001 в корпусі 75x75 мм (максимум 50 м)

4-х трубний фенкойл. Термомотор

Електронний контролер з 3-х швидкісним вентилятором

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Мануальний або автоматичний контроль системи.

Опція: Ni1000 зовнішній датчик температури.

Цифровий дисплей, з символами всіх контрольованих значень.

Спеціальний вимірювач для показу моментального споживання енергії.

Таймер для попередньої установки часу присутності.

Значне зниження споживання енергії, диференціальне перемикання кожного ступеня вентилятора.

Управління вентилятором, ручне, автоматичне і синхронізований з уставками.

Вихід для холод / тепло клапанів.

Конфігурується цифровий вхід з символом для відображення наприклад, забруднений фільтр, вікно і т. д..

Блокування кнопок.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер NRT105F011. Живлення 230 V ~. Діапазон 8 .. 37 ° C

(2) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

(4) Один термомотор AXT111F500. Живлення 230 V ~

(5) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

Опціонально

(6A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(6B) Один датчик для обратки EGT347F101C

4-х трубний фенкойл. Аналогові приводи

Електронний контролер з 3-х швидкісним вентилятором

РЕЗИДЕНЦІЇ • ШКОЛИ • РЕСТОРАНИ • ЛІКАРНІ • ОФІСИ

Опис

Точне електронне вимірювання з NTC сенсором і термічної зворотним зв’язком.

Мануальний або автоматичний контроль системи.

Опція: Ni1000 зовнішній датчик температури.

Цифровий дисплей, з символами всіх контрольованих значень .

Спеціальний вимірювач для показу моментального споживання енергії.

Таймер для попередньої установки часу присутності.

Значне зниження споживання енергії, диференціальне перемикання кожного ступеня вентилятора.

Управління вентилятором, ручне, автоматичне і синхронізований з уставками.

Аналоговий вихід 0 ... +10 V для холод / тепло клапанів.

Конфігурується цифровий вхід з символом для відображення наприклад, забруднений фільтр, вікно і т. д..

Блокування кнопок.

Список комплектуючих

(1) Один електронний контролер NRT105F061. Живлення 24 V ~. Діапазон 8 .. 37 ° C

(2) Один термомотор з аналоговим сигналом AXS111SF202. Живлення 24 V ~

(3) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

(4) Один термомотор з аналоговим сигналом AXS111SF202. Живлення 24 V ~

(5) Один 3-х ходовий клапан Ду15 Kvs = 4 m³ / h BUL015F300.

Опціонально

(6A) Один датчик кімнатної температури EGT330F101

(6B) Один датчик для обратки EGT347F101C

NRT варіант

(A) Один електронний термостат з аналоговим виходом TSHK673F001

(A1) Датчик зовнішнього виміру температури 0362238001 кабель 4 м (максимум 50 м).

(A2) Датчик зовнішнього виміру температури 0362237001 в корпусі 75x75 мм (максимум 50 м)